## Slide 1: Corso base di astrofotografia
II Lezione – I parte
Paolo Zampolini

## Slide 2: Strumentazione minima necessaria:
Una macchina fotografica «Bridge» o, in alternativa, potendo scattare in raw, una reflex
Un treppiede
Un intervallometro o scatto remoto
Tanta….ma TANTA pazienza

## Slide 3: Astrofotografia di base:
Congiunzioni
Fasi lunari
Startrail (transiti satellitari)
Fascia di venere
Fotografia Solare ( SOLO filtro solare)
Campi stellari (solo reflex)

## Slide 4: Congiunzioni planetarie:
Facili da riprendere
Possono e, devono, essere progettate utilizzando software che ci possano indicare in che direzioni ed a che altezza potremo ritrovare i due o più astri ad una determinata ora, cosi da poter scegliere un luogo adatto
C’è la possibilità di scattare a diversi settaggi in quanto la congiunzione dura a lungo

## Slide 5: Fasi lunari:
Facile ma interessantissima ripresa
Si può riprendere la luna nelle sue fasi principali per mostrarne sia il grado di illuminazione ma soprattutto i dettagli differenti che prendono consistenza durante le varie percentuali di illuminazione
Necessari: un treppiede e almeno una bridge

## Slide 6: Librazioni lunari:
Le librazioni permettono a un osservatore terrestre di vedere delle porzioni di superficie lunare leggermente differenti ogni volta. Questa particolare fotografia, permette di evidenziare il cambiamento della superficie visibile da terra.

## Slide 7: Fascia di venere:
La Fascia di Venere è un fenomeno provocato dalla retro-diffusione della luce arrossata dal Sole che sorge o tramonta. Si verifica sia poco dopo il tramonto, sia poco prima dell'alba, e in condizioni ottimali, un osservatore può essere circondato da un bagliore rosato/violaceo ad arco che si estende per tutto l'orizzonte ad un'altezza di circa 10°/ 20°.

## Slide 8: Fotografia solare:
ATTENZIONE: FOTOGRAFARE ED OSSERVARE SEMPRE CON GLI APPOSITI FILTRI SOLARI!!!
Fotografia molto interessante e per nulla impossibile, con un semplice treppiede e una bridge, o meglio, una reflex naturalmente muniti di filtri appositi, si può fotografare il sole e cosi monitorarne lo sviluppo delle macchie e la loro evoluzione

## Slide 9: Startrail: scie satellitari
Foto di media difficoltà
Sono necessari treppiede e almeno una bridge
Deve essere programmata con molta perizia usando gli appositi software
Non si hanno possibilità di errore, quando si scatta si deve sapere dove e soprattutto come scattare.

## Slide 10: Star trail:
Con gli star trail cominciamo a trattare di fotografia con Reflex Dsrl
Necessari sono anche un intervallometro e un treppiede ben solido.
L’idea che sta dietro allo star trail è quella di scattare tantissime pose durante la nottata ad intervalli regolari, cosi da poter catturare il movimento delle stelle intorno alla polare
Le foto poi, cosi catturate, dovranno essere passate per i più comuni e gratuiti software del settore, per ottenere una foto finale comprensiva del movimento TOTALE delle stelle durante la nottata e non solo quello registrato durante il singolo scatto

## Slide 11: Star trail:
In questa tipologia di fotografia astronomica scegliere un paesaggio mozzafiato è quasi d’obbligo.
Interessante come, nei periodi in cui si possono osservare quelle che comunemente vengono dette «stelle cadenti», orientando nella giusta direzione il campo inquadrato, si possa fare una ripresa «combo»

## Slide 12: Campi stellari e Via Lattea:
Prima di poter intraprendere questa ultima tipologia di «astrofotografia da treppiede» dovremo riuscire a capire come calcolare il tempo massimo di esposizione rispetto alla focale e alla grandezza del pixel della nostra camera:
Dove:
: tempo limite prima di avere «mosso»
d: dimensione pixel in micrometri
F: focale dell’obiettivo, in millimetri
costante che tiene conto della posizione delle stelle riprese:
  14 nel caso di stelle all’equatore celeste
  20 stelle a declinazione ±45°
  28 per stelle a declinazione ± 60°
: costante che regola la tolleranza con la quale si vogliono stelle puntiformi, si consiglia l’uso del valore 1,5

## Slide 13: Via Lattea:
Le foto alla via lattea necessitano di un treppiede, un intervallometro e una Reflex Dsrl:
Si devono catturare pose più lunghe possibile senza avere mosso
È necessario collezionare più pose possibile per mediare il rumore tramite la somma delle pose da effettuare via software
Si deve spingere sugli iso, ma senza esagerare, in quanto se è pur vero che a 1600 iso la camera è praticamente sensibile per il doppio rispetto ad 800 iso, il rumore soprattutto su pose belle lunghe, aumenta a dismisura

## Slide 14: L’inventiva…e un po’ di sana follia
Questa di lato è una foto effettuata dal Sig. Alessandro Merga, a bordo di un Boing 747 di ritorno dagli U.S.A. a 12 mila metri di altezza.
La foto è stata premiata come foto del giorno da APOD NASA.

## Slide 15: Inseguitori stellari: i pro e i contro
I Pro:
Costo
Semplicità di utilizzo
Trasportabilità
I contro:
Impossibilità di utilizzare focali di media lunghezza
Bilanciamento difficoltoso (alcuni modelli)
Mancanza di autoguida (alcuni modelli)

## Slide 16: Esempio di foto effettuabili con gli astroinseguitori
Comet Jaques - widefield NearSky and DeepSky, 17/08/2014
Copyright:tommy_nawratil/astrobin

## Slide 17: Corso Astrofotografia
II lezione II parte
Paolo Zampolini

## Slide 18: Brevi accenni sulle camere di acquisizione:

## Slide 19: Differenza tra CCD e CMOS:
Caratteristiche | CCD | CMOS
Output del fotodiodo | carica elettrica | voltaggio
Output del chip | voltaggio (analogico) | bit (digitale)
Output della fotocamera | bit (digitale) | bit (digitale)
Presenza di rumore | Bassa | Moderata
Complessità del sensore | Bassa | Alta
Gamma dinamica | Ampia | Moderata
Uniformità | Alta | Da bassa a moderata
Velocità raffica | Da moderata ad alta | Alta
Precisione cromatica | Alta | Media

## Slide 20: La matrice di Bayer: questa famosa sconosciuta
Lo schema Bayer (o Bayer pattern) è uno schema per la disposizione degli elementi sensibili ai diversi colori nei sensori usati per l'acquisizione di immagini digitali. Prende il nome da Bryce Bayer, ricercatore della Kodak che lo propose per primo.
Ogni elemento cattura la luce di uno dei tre colori fondamentali necessari per la sintesi additiva (RGB, rosso, verde e blu). Ogni cella contiene due elementi verdi, uno rosso e uno blu. Lo schema Bayer prevede che nelle otto cellule adiacenti ad ogni photosite, ve ne siano almeno due di ognuno degli altri colori.
La disposizione rende possibile ricostruire il valore della luminosità, ad esempio, del rosso in corrispondenza di un elemento verde o blu, deducendolo dagli elementi rossi circostanti.

## Slide 21: Limitazioni delle reflex «originali», la modifica Baader

## Slide 22: Differenza tra Reflex modificata e Reflex originale:

## Slide 23: Il rumore dell’era della fotografia digitale:
Dipende da molti fattori:
Tipologia sensore
Iso o gain usati
Temperatura del sensore
Altre cause di vario genere

## Slide 24: File di calibrazione: i Bias Frame
Il Bias Frame un'immagine ottenuta da un sensore ottico di tipo CCD o CMOS per un tempo di esposizione nullo ed a otturatore chiuso. L'immagine così ottenuta conterrà quindi soltanto la parte di rumore dovuta all'elettronica e non quella dovuta all'autoirraggiamento termico del sensore.

## Slide 25: File di calibrazione: i Dark Frame
I Dark sono scatti di calibrazione fondamentali per le nostre rumorose Dsrl, sono scatti che ci aiutano a sottrarre il rumore termico e di lettura della nostra reflex, naturalmente sono da scattare a telescopio chiuso:
Devono essere scattati in serata, o quanto meno alla stessa temperatura di scatto del Light
Stessi iso del Light
Stessa esposizione del Light
È bene catturarne almeno una decina, possibilmente arrivando ad un numero disparo

## Slide 26: File di calibrazione: i Flat Field
Il FLAT FIELD è un'immagine di un campo di intensità luminosa perfettamente uniforme. Il FLAT FIELD verrà poi utilizzato nel pretrattamento delle immagini astronomiche per eliminare tre importanti difetti:
la differenza di sensibilità che inevitabilmente può esistere da un pixel all'altro
le varie disuniformità di campo generate dalle ottiche del telescopio (vignettatura)
Le macchie di sporcizia che spesso si possono accumulare nelle vicinanze del piano focale del nostro strumento.

## Slide 27: Strumentazione necessaria: partiamo dalle fondamenta
Una Montatura Equatoriale. La regola del sovradimensionamento.
La montatura alla tedesca o equatoriale è una montatura che permette l’inseguimento degli astri seguendo il movimento degli stessi, semplicemente ruotando (elettronicamente o manualmente) l’asse di A.R.. Questo permette una cattura senza nessuna rotazione, cosa che invece avviene con le montature Alt/Az.

## Slide 28: Telescopio:
Scelta degli schemi ottici:
Non esiste il telescopio perfetto
Andando a scegliere il proprio schema ottico si accettano dei compromessi
Dobbiamo ragionare in maniera approfondita prima di fare l’acquisto.

## Slide 29: Camera di ripresa Planetaria/ Autoguida, dalle webcam adattate alle camere di ripresa specifiche

## Slide 30: Rifrattore guida: per foto a lunga esposizione
Il Rifrattore guida è un elemento necessario del setup di ogni astrofotografo Deep Sky che non utilizzi una OAG:
La focale del telescopio guida non deve essere troppo corta, ne si deve sovradimensionare per evitare di andare ad appesantire il setup:
Focale di Guida =
Dove:
: è la focale di ripresa in millimetri
: è la dimensione dei pixel della camera guida in micrometri
: è la dimensione dei pixel della camera di ripresa in micrometri
2: costante che deve essere presa di riferimento in quanto gli odierni sistemi di guida possono «guidare» anche movimenti al di sotto del pixel

## Slide 31: Camera di ripresa:
Di solito ogni buon astrofotografo dello spazio profondo inizia con una Reflex: andiamo a valutarne i pro ed i contro:
Rapporto qualità prezzo importante
Semplicità di utilizzo
I contro:
Rumore esponenziale alla durata delle pose e alla temperatura di scatto
Scarsa sensibilità
Impossibilità di fotografare nebule ad emissione senza modifica

## Slide 32: Corso di astrofotografia
Cieli sereni a tutti ! ! !
Paolo Zampolini